基于单片机的多路温度测量与巡检系统

| 班级： | 华中科技大学控制系自动化0908班 |
| --- | --- |
| 成员： | 肖思宇 | 学号: | U200914460 |
|  | 赖秋霞 | 学号: | U200914473 |
|  | 王哲 | 学号: | U200914476 |
| 指导 老师： | 龚军 |
| 2012-5-25 |

多路温度测量与巡检系统的设计

本课程设计旨在设计一个能够用LCD显示的多路温度测量及巡检装置，该装置要满足的要求有：有较大的温度测量范围，可以显示各路温度值，可以设定通道之间的扫描速度，具有断线检测功能，温度单位可以再摄氏度和华氏度之间进行。

将整体电路分为四个部分：温度传感电路，键盘输入电路，数据存储电路，液晶显示电路。

- 温度测量与巡检系统的作用

温度测量与巡检系统是集现代传感器技术、电子技术和计算机技术一体化的温度监测装置。能够满足并解决实际工业过程中的温度监测功能，同时有效地消除人为误差，使之更符合工业生产过程控制的应用要求。因此温度测量与巡检系统具有很大实际意义。

- 系统设计目标

1. 基本设计目标

温度测量与巡检系统具有以下基本功能：

- 额定的测量范围：-30——100 摄氏度；

- 精度：温度分辨率达到0.5摄氏度；

- LCD能够显示测量的温度值以及温度转换。

- 具有断线自动检测功能。

- 可以对所测温度数据进行存储然后显示。

2.  发挥与拓展

1) 可以进行温度上下线报警。

2）测试通道可以任意设定。

3) 保存数据时间间隔可以设定。

- 系统方案设计

## 系统框图和方案描述

  - 工作原理

首先，这个系统利用ADT7302这个芯片采集温度数据，然后ADUC7026,通过软件SPI接口将采集到的数据读取，分别存储到FLASH和在LCD上显示出来。另外，该系统还有一个键盘控制系统进行一定的人为操作，例如读取特定的某一路的温度值，进行单位转换等，键盘控制系统是通过中断来完成的。

  - 结构图

温度测量与巡检系统可分为五个模块：温度采集部分ADT7302，LCD显示部分，FLASH存储部分，按键输入部分，以及最重要的ADUC7026处理器。

如下图：

图1：温度测量与巡检系统框图

# 单元电路设计与功能实现说明

1.  ADT7302模块（温度采集模块）

上图就是ADT7302的功能图，它集成了温度传感器， 13位的A\D, 温度寄存器以及串行接口。

它的工作过程为：温度传感器将测得的数据通过模数转换变成13位的二进制数然后加上符号位存在十四位的温度值寄存器中，最后在ADUC7026的控制下，通过串行接口将测得的温度值读取出来。

上图为十四位温度寄存器的数值与温度的关系曲线和换算关系，通过编程可得到实际温度的值。

ADUC7026是通过SPI接口与ADT7302进行数据传输的，因为要进行多路温度检测，为了使用起来方便我们采用了软件方法实现SPI通信。

ADT7302的时序图

ADT7302的引脚图

当要对某一路温度进行采集时，片选信号就选中相应的芯片进行数据传输。

操作过程说明如下：

ADT7302 与 ADUC7026 的连接图为:

- 键盘模块

    - 键盘按键功能

使用4X2键盘用来输入控制信息。其具体按键对应的功能如下图所示。（你在这里填入按键对应功能）

图9：键盘按键功

    - 键盘输入电路

将按键直接接在I/O口上，在控制过程中为保证程序执行的实时性采用外部中断方式。中断处理程序的流程的流程图如下：

图10：中断流程图

键盘端口与单片机端口对应关系如下表所示：

表1：键盘端口与单片机端口对应关系表

| 键盘编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单片机端口号 | GND | LD/P2.3 | CLK/P4.6 | DAT/P4.7 | IRQ/P0.4 | VDD |

按照上面端口对应连接成的电路图如下所示。（在下图中填入引脚连接就好）

图11：键盘电路图

3显示器模块

液晶显示内容

在此，使用12864液晶显示器。带中文字库的12864是一种具有4位/8位并行、2线或3线串行多种接口方式，内部含有国标一级、二级简体中文字库的点阵图形液晶显示模块；其显示分辨率为128×64, 内置8192个16*16点汉字，和128个16*8点ASCII字符集.利用该模块灵活的接口方式和简单、方便的操作指令，可构成全中文人机交互图形界面。可以显示8×4行16×16点阵的汉字. 也可完成图形显示。

液晶显示电路

12864有串行控制和并行控制两种方式。两者互有优劣之处。串行控制占用系统端口较少，但是对于时钟的要求比较严格，而并行控制所占用系统端口较多，但是数据输入所需时间较短。参考资料，采取并行控制的电路，采用下表的端口对应关系。

表2：液晶端口与单片机端口对应关系表

| 液晶端口 | VSS | VDD | V0 | RS | R/W | E | DB0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单片机端口 | GND0 | VDDI02 | 通过R接GND2 | P0_4 | P1_7 | P0_1 | P3_0 |
| 液晶端口 | DB1 | DB2 | DB3 | DB4 | DB5 | DB6 | DB7 |
| 单片机端口 | P3_1 | P3_2 | P3_3 | P3_4 | P3_5 | P3_6 | P3_7 |
| 液晶端口 | PSB | RST | VOUT | BLA | BLK |  |  |
| 单片机端口 | VDDIO1 | VDDIO1 | 通过R接GND2 | VDDIO1 | GND0 |  |  |

注：

- GND和VDDIO表示接地和高电平。

- DB0~DB7表示8输入。

- PSB接高电平表示并行输入方式，接低电平表示串行方式。

- E为使能信号，BLA和BLK为液晶显示器的背光源正端和负极。

由上面端口对应连接而成的电路图如下：

图13：液晶显示电路

4  存储模块

对于存储器模块，我们用的是ADUC7026自带的FLASH。下图为FLASH的控制寄存器，我们可以通过对寄存器的设置来实现对FLASH的读写操作。

下图为存储空间示意图：

ADuc702x_EE存储结构如下图所示：

# 测量结果与分析

| 环境 | 测得温度（℃） | 参照标准（℃） | 测得温度（℉） | 参照标准（℉） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电脑电池附近 | 33.21 | 33 | 91.9 | 91 |
| 室温 | 26.35 | 26 | 78.72 | 78 |
| 开水附近 | 29.9 | 30 | 86.21 | 86 |
| 电脑风扇附近 | 45.65 | 46 | 114.17 | 114 |

根据以上温度对照,测得的温度基本上都是正确的,而且精度远远超过了要求的0.5℃的指标.

另外,功能已实现:基本部分: 1、测温范围：-30℃～100℃；

2、能显示各路温度值；

3、可以设定通道之间扫描速度；

4、传感器断线具有自动检测功能。

5、温度单位摄氏（℃）华氏（F）可以自动转换；

6、用C51语言对设计进行描述，并下载到实验板上调试成功。

发挥部分

1、可以设定任意一路温度上下限报警，也可以全部通道报警；

2、测试通道可以任意设定，满足测量和速度的要求；

3、各通道不均匀度：仪器分辩率为0.5度；

其中,将已测得的数据写到FLASH中,再将数据读出来这部分内容还有点问题,目前还在完善中.

# 收获、体会与建议

实践过程中遇到的难点

在做事物的过程中，首先我遇到的难题就是不知道怎么把ADT7302中的温度数值读取出来，后来我们通过查找资料知道了运用软件SPI的方法进行读取。

这是一个很好的方法，很方便我们进行多路温度测量。

LCD显示的程序，我们参考了网上的和书上的一些内容，懂得了很多关于LCD的使用，收获很大。

此外，我们在实践的过程中还对引脚分配有了个比较完整的认识，学到了不少。

# 致谢

在此，对给予我们悉心教育的龚军老师表示感谢，对给予我们无私帮助的同学们表示感谢！

# 参考文献

[1]王化祥.传感器原理及应用[M].天津.天津大学出版社.2007

[2]百度文库.12862液晶原理[OL]. http://wenku.baidu.com/view/f75c78bd960590c69ec37677.html

[3]孙来军.ADuC7026原理与应用[M].北京.电子工业出版社. 2009

[4]ADI数据手册

[5]各种芯手册

# 附录

程序源代码：

1、头文件部分

main.h

#ifndef  _MAIN_H

#define  _MAIN_H

#include <ADuC7026.h>

#include "OCM12864.h"

#include "SPI.h"

#include "FLASH.h"

extern	uchar sign_A;

extern	uchar sign_B;

extern	uchar sign_C;

extern  uchar sign_D;

extern unsigned int choose_data;

extern uchar key_value;

extern unsigned int scan_speed;

#define addr_page_A 0xF600

#define addr_page_B 0xF400

#define addr_page_C 0xF200

/*  4*4键盘头文件，

占用引脚：	LD 	片选	 p2.3

CLK	时钟（触发） p4.6

DIN	数据			 p4.7

IRQ	中断（由低变高）	 p0.4  */

#define  KEY_LD_H         GP2DAT=(GP2DAT|0x08080000)		//P2_3

#define  KEY_LD_L         GP2DAT=(GP2DAT|0x08000000)&(~0x00080000)

#define  KEY_CLK_H        GP4DAT=(GP4DAT|0x40400000)		//  p4_6

#define  KEY_CLK_L        GP4DAT=(GP4DAT|0x40000000)&(~0x00400000)

#define LED_SET 		GP4DAT=(GP4DAT|0x20200000)//P4.5

#define LED_RESET 		GP4DAT=(GP4DAT|0x20000000)&(~0x00200000)

void set_parameter(void);

uchar Key_Id(unsigned int n);

void Key_Get(void);

void input_scan_speed(void);

void display_read_data_A(unsigned short int disp_data_number,unsigned int disp_data);

void display_read_data_B(unsigned short int disp_data_number,unsigned int disp_data);

void display_read_data_C(unsigned short int disp_data_number,unsigned int disp_data);

#endif

FLASH.H

#ifndef __FLASH_H

#define __FLASH_H

#include "main.h"

////*****************////

////*****函数声明****////

////*****************////

void save(unsigned short int addr, unsigned char data_12);

void erase_page(unsigned short int addr);

unsigned char load(unsigned short int addr);

void choose_data_read(void);

unsigned int make16(unsigned char THL,unsigned THH);

#define READ_HALF_WORD 			0x00000001

#define WRITE_HALF_WORD			0x00000002

#define ERASE_WRITE 			0x00000003

#define VERIFY_HALF_WORD		0x00000004

#define ERASE_PAGE			0x00000005

#define MASS_ERASE 			0x00000006

#define READ_BURST 			0x00000007

#define WRITE_BURST 			0x00000008

#define ERASE_BURST_WRITE		0x00000009

#define USR_SIGN 			0x0000000B

#define FEE_PROT 			0x0000000C

#define PING 			0x0000000F

#define FLASHBASE 	(*(volatile unsigned long *) 	0XFFFFF800)

#define FEESTA 		(*(volatile unsigned long *) 	0XFFFFF800)

#define FEEMOD 		(*(volatile unsigned long *)	0XFFFFF804)

#define FEECON 		(*(volatile unsigned long *) 	0XFFFFF808)

#define FEEDAT 		(*(volatile unsigned long *) 	0XFFFFF80C)

#define FEEADR 		(*(volatile unsigned long *) 	0XFFFFF810)

#define FEESIGN 	(*(volatile unsigned long *) 	0XFFFFF818)

#define FEEPRO 		(*(volatile unsigned long *) 	0XFFFFF81C)

#define FEEHIDE 	(*(volatile unsigned long *) 	0XFFFFF820)

#endif

key.h

/*  4*4键盘头文件，

占用引脚：	LD 	片选

CLK	时钟（触发）

DIN	数据

IRQ	中断（由低变高）  */

#ifndef __KEY_H

#define __KEY_H

#define  KEY_LD_H        GP2DAT=(GP2DAT|0x08080000)		//P2_3

#define  KEY_LD_L        GP2DAT=(GP2DAT|0x08000000)&(~0x00080000)

#define  KEY_CLK_H        GP4DAT=(GP4DAT|0x40400000)		//  p4_6

#define  KEY_CLK_L        GP4DAT=(GP4DAT|0x40000000)&(~0x00400000)

////*****************////

////*****函数声明****////

////*****************////

extern void Key_Initial(void );		  //按键初始化

extern void Key_Deley(unsigned int n);

extern unsigned int Key_Get(void);

extern unsigned char Key_Id(unsigned int n);

extern void My_IRQ_Function(void);	   //中断方式用，中断处理函数

void		Key_Deal(void);     //键盘响应与处理

unsigned int   GetKeyVal(void);

#endif

OCM12864.H

#ifndef __OCM12864_H

#define __OCM12864_H

#include "main.h"

typedef unsigned char   uchar;

typedef  unsigned int   uint;

/****

#define  lcddata_out      P3OUT

#define  lcddata_in       P3IN

#define  LCD_DOUT_EN      P3DIR=0XFF

#define  LCD_DIN_EN       P3DIR=0x00

#define  set_rs()         (P2DIR|=BIT0, P2OUT|=BIT0)

#define  clear_rs()       (P2DIR|=BIT0, P2OUT&=~BIT0)

#define  set_rw()         (P2DIR|=BIT1, P2OUT|=BIT1)

#define  clear_rw()       (P2DIR|=BIT1, P2OUT&=~BIT1)

#define  set_en()         (P2DIR|=BIT2, P2OUT|=BIT2)

#define  clear_en()       (P2DIR|=BIT2, P2OUT&=~BIT2)

#define  set_cs()         (P2DIR|=BIT3, P2OUT|=BIT3)

#define  clear_cs()       (P2DIR|=BIT3, P2OUT&=~BIT3)

#define  set_reset()      (P2DIR|=BIT4, P2OUT|=BIT4)

#define  clear_reset()    (P2DIR|=BIT4, P2OUT&=~BIT4)

****/

#define  lcddata_out	  GP3DAT  							//P3

#define  lcddata_in       (char)(GP3DAT & 0x000000FF)

#define  LCD_DOUT_EN      GP3DAT=(GP3DAT|0xFF000000)

#define  LCD_DIN_EN       GP3DAT=(GP3DAT&0x00FFFFFF)

#define  set_rs()         GP4DAT=(GP4DAT|0x01010000)		//P4.0	   A0

#define  clear_rs()       GP4DAT=(GP4DAT|0x01000000)&(~0x00010000)

#define  set_rw()         GP4DAT=(GP4DAT|0x02020000)	   //P4.1	R/W

#define  clear_rw()       GP4DAT=(GP4DAT|0x02000000)&(~0x00020000)

#define  set_en()         GP4DAT=(GP4DAT|0x04040000)	   //P4.2	 E

#define  clear_en()       GP4DAT=(GP4DAT|0x04000000)&(~0x00040000)

#define  set_cs()         GP4DAT=(GP4DAT|0x08080000)		//P4.3    CS

#define  clear_cs()       GP4DAT=(GP4DAT|0x08000000)&(~0x00080000)

#define  set_reset()      GP4DAT=(GP4DAT|0x10100000)		//P4.4	  rst

#define  clear_reset()    GP4DAT=(GP4DAT|0x10000000)&(~0x00100000)

////*****************////

////*****函数声明****////

////*****************////

void LCD_Delay(unsigned long v);

void check_busy(void);

void write_data(unsigned long dat);

void write_command(unsigned long command);

void reset(void);

void clear_screen(uchar m);

void lcd_initial(void);

void set_page_address(uchar page);

void set_colume_address(uchar colume);

void disp_word(uchar col,uchar pag,uchar ascii,uchar mark);

void disp_chn(uchar col,uchar pag,uchar cn,uchar mark);

void disp_str(uchar col,uchar pag,uchar *cn,uchar mark);

void setpoint(uchar x,uchar y);

void point(uchar x,uchar y);

void disp_bmp( uchar const *puts );

void shuxian(uchar n,uchar e,uchar f);

void hengxian(uchar k);

void delaynum(unsigned char num);

#endif

SPI.H

#ifndef __SPI_H

#define __SPI_H

#include "main.h"

//typedef unsigned char  uchar;

#define  SPI_BUS_INIT     	GP1DAT=(GP1DAT|0xf7000000)//P1端口输入输出配置

/*

#define SPI_SET_CS    		GP1SET=(GP1SET|0x00010000)//P1.7

#define SPI_RESET_CS  		GP1CLR=(GP1CLR|0x00010000)

#define SPI_SET_CLK 		GP1SET=(GP1SET|0x00010000)//P1.4

#define SPI_RESET_CLK 		GP1CLR=(GP1CLR|0x00010000)

#define SPI_SET_MOSI		GP1SET=(GP1SET|0x00400000)//P1.6

#define SPI_RESET_MOSI 		GP1CLR=(GP1CLR|0x00400000)

#define SPI_MISO			GP1DAT&0x00000020 		  //P1.5

#define   SPI_RESET_CS_A  	GP1DAT=(GP1DAT|0x80800000)//P1.7

#define   SPI_SET_CS_A		GP1DAT=(GP1DAT|0x80000000)&(~0x00800000)	*/

#define SPI_SET_CLK 		GP1DAT=(GP1DAT|0x04040000)//P1.2

#define SPI_RESET_CLK 		GP1DAT=(GP1DAT|0x04000000)&(~0x00040000)

#define SPI_SET_MOSI		GP1DAT=(GP1DAT|0x40400000)//P1.6

#define SPI_RESET_MOSI 		GP1DAT=(GP1DAT|0x40000000)&(~0x00400000)

#define SPI_SET_MISO		GP1DAT&0x00000008 		  //P1.3

#define SPI_RESET_MISO		GP1DAT&0x00000008 		  //P1.3

#define SHUTDOWN_MODE		0x20000000

#define NORMAL_MODE			0x00000000

extern uchar a[];

////*****************////

////*****函数声明****////

////*****************////

void delay_us(unsigned int lengh);

void delay_ms(unsigned int t);

void SPI_Write_Data(unsigned int wr_data);

unsigned int SPI_Read_Data(void);

void change_float_string(unsigned int ADC_tem,unsigned int mark_tem_unit);

void  number_to_string(unsigned char* str,unsigned int number);

#endif

2、C语言源程序部分

threetem.c

#include "main.h"

#include <irq_arm.c>

#define   SPI_RESET_CS_A  	GP1DAT=(GP1DAT|0x80800000)//P1.7  置高

#define   SPI_SET_CS_A		GP1DAT=(GP1DAT|0x80000000)&(~0x00800000)	//置低

#define   SPI_RESET_CS_B  	GP1DAT=(GP1DAT|0x10100000)//P1.4

#define   SPI_SET_CS_B		GP1DAT=(GP1DAT|0x10000000)&(~0x00100000)

#define   SPI_RESET_CS_C  	GP1DAT=(GP1DAT|0x01010000)//P1.0

#define   SPI_SET_CS_C		GP1DAT=(GP1DAT|0x01000000)&(~0x00010000)

void IRQ_Handler(void)__irq;

void Sysclkinit(void);

void read_tem_A(void);

void read_tem_B(void);

void read_tem_C(void);

void reset_flash(void);

int j=0;

int k=0;

int m=0;

uchar a[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};

uchar A_1[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};

uchar B_1[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};

uchar C_1[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};

uchar sign_A=1;

uchar sign_B=1;

uchar sign_C=1;

uchar sign_D=1;

uchar read_mark_A=0;

uchar read_mark_B=0;

uchar read_mark_C=0;

unsigned int addr_increment_A=0;

unsigned int addr_increment_B=0;

unsigned int addr_increment_C=0;

unsigned int data_number_A=0;

unsigned int data_number_B=0;

unsigned int data_number_C=0;

unsigned int mark_tem_unit_A=1;

unsigned int mark_tem_unit_B=1;

unsigned int mark_tem_unit_C=1;

unsigned int ADC_tem;

unsigned short int address;

uchar data[3]={0,0,0};

unsigned int scan_speed=0;

//uchar str_data[3]={0,0,0};

void Sysclkinit()	   //时钟配置程序

{

PLLKEY1=0xAA;

PLLCON=0x01;			 //PLL配置

PLLKEY2=0x55;

POWKEY1=0x01;

POWCON=0x00;			 //CPU时钟配置为41.78MHZ

POWKEY2=0xF4;

}

void IRQ_Handler()__irq			 //中断服务函数

{

if((IRQSTA&XIRQ0_BIT)!=0)	//判断是否为外部中断IRQ0

{

T1CON=0;

Key_Get();

IRQEN=0x200008;

}

if((IRQSTA&GP_TIMER_BIT)!=0)	 //	判断是否为Timer1 IRQ

{

//		T1LD=0x500000+scan_speed*0x250000;

if(j%3==0)

{

//			set_parameter();

read_tem_A();

//input_scan_speed();

}

else if(j%3==1)

{

read_tem_B();

}

else

{

//			set_parameter();

read_tem_C();

//	input_scan_speed();

}

j++;

}

return;

}

void read_tem_A()

{

int i=0;

SPI_SET_CS_A;

//delay_ms(100000);

ADC_tem = SPI_Read_Data(); //读温度函数

SPI_RESET_CS_A;

change_float_string(ADC_tem,mark_tem_unit_A);

for(i=0;i<8;i++)

A_1[i]=a[i];

clear_screen(0);

disp_chn(0,0,8,sign_A);

disp_chn(16,0,9,sign_A);

disp_word(32,0,'A',sign_A);

disp_word(40,0,':',sign_A);

if((ADC_tem<0x0D80&&ADC_tem>0x0000)||(ADC_tem<0x0D80&&ADC_tem>0x0000))

//	if((ADC_tem<0x0D80&&ADC_tem>0x0000)||(ADC_tem<0xFFFF&&ADC_tem>0x3C40))

{

disp_str(48,0,A_1,sign_A);

if(mark_tem_unit_A)

{

disp_chn(96,0,10,sign_A);

}

else

{

disp_chn(96,0,12,sign_A);

}

}

else

{

disp_chn(48,0,14,sign_A);

disp_chn(64,0,15,sign_A);

disp_chn(80,0,16,sign_A);

disp_chn(96,0,13,sign_A);

disp_chn(112,0,13,sign_A);

delay_ms(100000);

delay_ms(100000);

delay_ms(100000);

}

//disp_str(48,0,str);

disp_chn(0,2,8,sign_B);

disp_chn(16,2,9,sign_B);

disp_word(32,2,'B',sign_B);

disp_word(40,2,':',sign_B);

disp_str(48,2,B_1,sign_B);

disp_chn(0,4,8,sign_C);

disp_chn(16,4,9,sign_C);

disp_word(32,4,'C',sign_C);

disp_word(40,4,':',sign_C);

disp_str(48,4,C_1,sign_C);

input_scan_speed();

if(mark_tem_unit_B)

{

disp_chn(96,2,10,sign_B);

}

else

{

disp_chn(96,2,12,sign_B);

}

if(mark_tem_unit_C)

{

disp_chn(96,4,10,sign_C);

}

else

{

disp_chn(96,4,12,sign_C);

}

if(read_mark_A)

{

save(addr_page_A,data_number_A);

delay_ms(100000);

address=addr_page_A+addr_increment_A;

save(address,ADC_tem);

delay_ms(100000);

address +=2;

ADC_tem=ADC_tem>>8;

save(address,ADC_tem);

delay_ms(100000);

number_to_string(data,data_number_A);

disp_chn(0,0,0,sign_A);

disp_chn(16,0,1,sign_A);

disp_chn(32,0,4,sign_A);

disp_chn(48,0,5,sign_A);

disp_str(64,0,data,sign_A);

disp_chn(88,0,13,sign_A);

disp_chn(104,0,13,sign_A);

delay_ms(100000);

delay_ms(100000);

read_mark_A=0;

}

delay_ms(100000);

}

void read_tem_B()

{

int i=0;

SPI_SET_CS_B;

ADC_tem = SPI_Read_Data(); //读温度函数

SPI_RESET_CS_B;

change_float_string(ADC_tem,mark_tem_unit_B);

for(i=0;i<8;i++)

B_1[i]=a[i];

clear_screen(0);

disp_chn(0,0,8,sign_A);

disp_chn(16,0,9,sign_A);

disp_word(32,0,'A',sign_A);

disp_word(40,0,':',sign_A);

disp_str(48,0,A_1,sign_A);

disp_chn(0,2,8,sign_B);

disp_chn(16,2,9,sign_B);

disp_word(32,2,'B',sign_B);

disp_word(40,2,':',sign_B);

if((ADC_tem<0x0D80&&ADC_tem>0x0000)||(ADC_tem<0x0D80&&ADC_tem>0x0000))

{

disp_str(48,2,B_1,sign_B);

if(mark_tem_unit_B)

{

disp_chn(96,2,10,sign_B);

}

else

{

disp_chn(96,2,12,sign_B);

}

}

else

{

disp_chn(48,2,14,sign_B);

disp_chn(64,2,15,sign_B);

disp_chn(80,2,16,sign_B);

disp_chn(96,2,13,sign_B);

disp_chn(112,2,13,sign_B);

delay_ms(100000);

delay_ms(100000);

delay_ms(100000);

}

disp_chn(0,4,8,sign_C);

disp_chn(16,4,9,sign_C);

disp_word(32,4,'C',sign_C);

disp_word(40,4,':',sign_C);

disp_str(48,4,C_1,sign_C);

input_scan_speed();

if(mark_tem_unit_A)

{

disp_chn(96,0,10,sign_A);

}

else

{

disp_chn(96,0,12,sign_A);

}

if(mark_tem_unit_C)

{

disp_chn(96,4,10,sign_C);

}

else

{

disp_chn(96,4,12,sign_C);

}

if(read_mark_B)

{

save(addr_page_B,data_number_B);

delay_ms(100000);

address=addr_page_B+addr_increment_B;

save(address,ADC_tem);

delay_ms(100000);

address +=2;

ADC_tem=ADC_tem>>8;

save(address,ADC_tem);

delay_ms(100000);

number_to_string(data,data_number_B);

disp_chn(0,2,0,sign_B);

disp_chn(16,2,1,sign_B);

disp_chn(32,2,4,sign_B);

disp_chn(48,2,5,sign_B);

disp_str(64,2,data,sign_B);

disp_chn(88,2,13,sign_B);

disp_chn(104,2,13,sign_B);

delay_ms(100000);

delay_ms(100000);

read_mark_B=0;

}

delay_ms(100000);

}

void read_tem_C()

{

int i=0;

SPI_SET_CS_C;

ADC_tem = SPI_Read_Data(); //读温度函数

SPI_RESET_CS_C;

change_float_string(ADC_tem,mark_tem_unit_C);

for(i=0;i<8;i++)

C_1[i]=a[i];

clear_screen(0);

disp_chn(0,0,8,sign_A);

disp_chn(16,0,9,sign_A);

disp_word(32,0,'A',sign_A);

disp_word(40,0,':',sign_A);

disp_str(48,0,A_1,sign_A);

disp_chn(0,2,8,sign_B);

disp_chn(16,2,9,sign_B);

disp_word(32,2,'B',sign_B);

disp_word(40,2,':',sign_B);

disp_str(48,2,B_1,sign_B);

disp_chn(0,4,8,sign_C);

disp_chn(16,4,9,sign_C);

disp_word(32,4,'C',sign_C);

disp_word(40,4,':',sign_C);

input_scan_speed();

if((ADC_tem<0x0D80&&ADC_tem>0x0000)||(ADC_tem<0x0D80&&ADC_tem>0x0000))

{

disp_str(48,4,C_1,sign_C);

if(mark_tem_unit_C)

{

disp_chn(96,4,10,sign_C);

}

else

{

disp_chn(96,4,12,sign_C);

}

}

else

{

disp_chn(48,4,14,sign_C);

disp_chn(64,4,15,sign_C);

disp_chn(80,4,16,sign_C);

disp_chn(96,4,13,sign_C);

disp_chn(112,4,13,sign_C);

delay_ms(100000);

delay_ms(100000);

delay_ms(100000);

}

if(mark_tem_unit_A)

{

disp_chn(96,0,10,sign_A);

}

else

{

disp_chn(96,0,12,sign_A);

}

if(mark_tem_unit_B)

{

disp_chn(96,2,10,sign_B);

}

else

{

disp_chn(96,2,12,sign_B);

}

if(read_mark_C)

{

save(addr_page_C,data_number_C);

delay_ms(100000);

address=addr_page_C+addr_increment_C;

save(address,ADC_tem);

delay_ms(100000);

address +=2;

ADC_tem=ADC_tem>>8;

save(address,ADC_tem);

delay_ms(100000);

number_to_string(data,data_number_C);

disp_chn(0,4,0,sign_C);

disp_chn(16,4,1,sign_C);

disp_chn(32,4,4,sign_C);

disp_chn(48,4,5,sign_C);

disp_str(64,4,data,sign_C);

disp_chn(88,4,13,sign_C);

disp_chn(104,4,13,sign_C);

delay_ms(100000);

delay_ms(100000);

read_mark_C=0;

}

delay_ms(100000);

}

void reset_flash()

{

if(addr_increment_A==0x01FC)

{

erase_page(0xF600);

addr_increment_A=0;

data_number_A=0;

}

if(addr_increment_B==0x01FC)

{

erase_page(0xF400);

addr_increment_B=0;

data_number_B=0;

}

if(addr_increment_C==0x01FC)

{

erase_page(0xF200);

addr_increment_C=0;

data_number_C=0;

}

return;

}

void set_parameter(void)

{

if(key_value==0x0001)

{

switch (k)

{

case 0:

{

sign_A=0;

sign_B=1;

sign_C=1;

sign_D=1;

k++;

break;

}

case 1:

{

sign_A=1;

sign_B=0;

sign_C=1;

sign_D=1;

k++;

break;

}

case 2:

{

sign_A=1;

sign_B=1;

sign_C=0;

sign_D=1;

k=0;

break;

}

}

}

if(key_value==0x0002)

{

if(m==0)

{

if(sign_A==0)

{

mark_tem_unit_A=0;

}

if(sign_B==0)

{

mark_tem_unit_B=0;

}

if(sign_C==0)

{

mark_tem_unit_C=0;

}

m++;

}

else

{

if(sign_A==0)

{

mark_tem_unit_A=1;

}

if(sign_B==0)

{

mark_tem_unit_B=1;

}

if(sign_C==0)

{

mark_tem_unit_C=1;

}

m=0;

}

}

if(key_value==0x0003)

{

//reset_flash();

if(sign_A==0)

{

//disp_chn(0,6,0,sign_A);

read_mark_A=1;

read_mark_B=0;

read_mark_C=0;

addr_increment_A += 4;

data_number_A++;

}

if(sign_B==0)

{

read_mark_A=0;

read_mark_B=1;

read_mark_C=0;

addr_increment_B += 4;

data_number_B++;

}

if(sign_C==0)

{

read_mark_A=0;

read_mark_B=0;

read_mark_C=1;

addr_increment_C += 4;

data_number_C++;

}

}

if(key_value==0x0005)

{

sign_A=1;

sign_B=1;

sign_C=1;

sign_D=0;

scan_speed++;

LED_RESET;

delay_ms(10);

delay_ms(10);

T1LD=0x500000+scan_speed*0x250000;

}

if(key_value==0x0006)

{

sign_A=1;

sign_B=1;

sign_C=1;

sign_D=0;

scan_speed--;

delay_ms(10);

delay_ms(10);

LED_SET;

T1LD=0x500000+scan_speed*0x250000;

}

choose_data_read();

return;

}

int main(void)

{

unsigned char data_1234;

Sysclkinit();

lcd_initial();

LCD_Delay(10);

GP1CON=0x00000000;

GP0CON=0x00000000;

GP4CON=0x00000000;

SPI_BUS_INIT;

//=========================

SPI_SET_CS_A;

SPI_SET_CS_B;

SPI_SET_CS_C;

SPI_Write_Data(SHUTDOWN_MODE);

SPI_RESET_CS_A;

SPI_RESET_CS_B;

SPI_RESET_CS_C;

delay_ms(100000);

SPI_SET_CS_A;

SPI_SET_CS_B;

SPI_SET_CS_C;

SPI_Write_Data(NORMAL_MODE);

SPI_RESET_CS_A;

SPI_RESET_CS_B;

SPI_RESET_CS_C;

delay_us(100000);

delay_ms(100000);

delay_ms(100000);

delay_ms(100000);

//=========================

delay_us(100);

clear_screen(0);

T1LD=0x500000;				    //计数器的值大约为2S

T1CON=0xC4;		 			   // 使能Timer1，周期模式，而精致数据格式，CLK/16

IRQEN=0x8008;

//FEEHIDE=0xFF000FFFH;

FEEMOD=0x08;

erase_page(0xF000);

erase_page(0xF200);

erase_page(0xF400);

erase_page(0xF600);

LED_SET;

//erase_page(0XF600);

save(0xF400,0x34);

delay_ms(100000);

data_1234=load(0xF400);

change_float_string(data_1234,1);

clear_screen(0);

disp_chn(0,4,0,1);

disp_chn(16,4,1,1);

disp_chn(32,4,4,1);

disp_chn(48,4,5,1);

disp_str(64,4,a,1);

while(1)

{

}

}

flash.c

#include "main.h"

unsigned int choose_data=0;

void save(unsigned short int addr, unsigned char data_12)

{

FEEADR = addr;				// set data address

FEEDAT = data_12;				// set data value

FEECON = 0x02;				// single Write command

}

void erase_page(unsigned short int addr)

{

FEEADR = addr;				// set data address

FEECON = 0x05;				// erase page command

}

unsigned char load(unsigned short int addr)

{

// single read command

FEEADR = addr;

FEECON = 0x01;

return FEEDAT;

}

void choose_data_read()

{

unsigned short int read_addr;

unsigned int data_read;

unsigned char data_read_1;

unsigned char data_read_2;

if(key_value==0x0007)

{

if(sign_A==0)

{

read_addr=addr_page_A+choose_data*4;

data_read_1=load(read_addr);

read_addr+=2;

delay_ms(100000);

data_read_2=load(read_addr);

data_read=make16(data_read_1,data_read_2);

display_read_data_A(choose_data,data_read);

delay_ms(100000);

delay_ms(100000);

}

if(sign_B==0)

{

read_addr=addr_page_B+choose_data*4;

data_read_1=load(read_addr);

read_addr+=2;

delay_ms(100000);

data_read_2=load(read_addr);

data_read=make16(data_read_1,data_read_2);

display_read_data_B(choose_data,data_read);

delay_ms(100000);

delay_ms(100000);

}

if(sign_C==0)

{

read_addr=addr_page_C+choose_data*4;

data_read_1=load(read_addr);

read_addr+=2;

delay_ms(100000);

data_read_2=load(read_addr);

data_read=make16(data_read_1,data_read_2);

display_read_data_C(choose_data,data_read);

delay_ms(100000);

delay_ms(100000);

}

}

if(key_value==0x0008)

{

choose_data++;

}

if(key_value==0x0004)

{

choose_data--;

}

}

void display_read_data_A(unsigned short int disp_data_number,unsigned int disp_data)

{

uchar data_number[3]={0,0,0};

clear_screen(0);

number_to_string(data_number,disp_data_number);

change_float_string(disp_data,1);

disp_chn(0,0,22,1);

disp_chn(16,0,23,1);

disp_chn(32,0,11,1);

disp_word(40,0,'A',1);

disp_chn(0,2,25,1);

disp_str(16,2,data_number,1);

disp_chn(48,2,24,1);

disp_chn(0,4,22,1);

disp_chn(16,4,23,1);

disp_chn(32,4,11,1);

disp_str(40,4,a,1);

disp_chn(88,4,10,1);

delay_ms(100000);

delay_ms(100000);

delay_ms(100000);

delay_ms(100000);

}

void display_read_data_B(unsigned short int disp_data_number,unsigned int disp_data)

{

uchar data_number[3]={0,0,0};

clear_screen(0);

number_to_string(data_number,disp_data_number);

change_float_string(disp_data,1);

disp_chn(0,0,22,1);

disp_chn(16,0,23,1);

disp_chn(32,0,11,1);

disp_word(40,0,'B',1);

disp_chn(0,2,25,1);

disp_str(16,2,data_number,1);

disp_chn(48,2,24,1);

disp_chn(0,4,22,1);

disp_chn(16,4,23,1);

disp_chn(32,4,11,1);

disp_str(40,4,a,1);

disp_chn(88,4,10,1);

delay_ms(100000);

delay_ms(100000);

delay_ms(100000);

delay_ms(100000);

}

void display_read_data_C(unsigned short int disp_data_number,unsigned int disp_data)

{

uchar data_number[3]={0,0,0};

clear_screen(0);

number_to_string(data_number,disp_data_number);

change_float_string(disp_data,1);

disp_chn(0,0,22,1);

disp_chn(16,0,23,1);

disp_chn(32,0,11,1);

disp_word(40,0,'C',1);

disp_chn(0,2,25,1);

disp_str(16,2,data_number,1);

disp_chn(48,2,24,1);

disp_chn(0,4,22,1);

disp_chn(16,4,23,1);

disp_chn(32,4,11,1);

disp_str(40,4,a,1);

disp_chn(88,4,10,1);

delay_ms(100000);

delay_ms(100000);

delay_ms(100000);

delay_ms(100000);

}

unsigned int make16(unsigned char THL,unsigned THH)

{

unsigned int a;

a=THH;

a=a<<8+THL;

return a;

}

key.c

#include"main.h"

#include<aduc7026.h>

uchar key_value=0;

//将按键值翻译

uchar Key_Id(unsigned int n)

{

uchar i;

if(n==0)

return 0;

else

{

for(i=0;i<16;i++)

if(n&(1<<i))

break;

return (i+1);

}

}

void Key_Get(void)

{

uchar i;

unsigned int value = 0x0000;

if(GP0DAT &0x00010)

{

KEY_LD_H;  //(CS=1)

delay_ms(10);    //保持

delay_ms(10);

KEY_LD_L;       //片选使能

delay_ms(10);

delay_ms(10);

for(i=16;i>0;i--)//读取热按键的值,为独码

{

if(GP4DAT & 0x00000080)	 //P4_7

{

value |= 0x01<<(i-0x01);

}

KEY_CLK_L;

delay_ms(10);

delay_ms(10);

KEY_CLK_H;    //时钟移位

delay_ms(10);

delay_ms(10);

}

key_value = Key_Id(value);

delay_ms(10);

delay_ms(10);

set_parameter();

}

}

SPI.C

#include "main.h"

//#include <irq_arm.c>

void delay_us(unsigned int lengh)

{

unsigned int i=lengh*9;

while(i>0)

i--;

}

void delay_ms(unsigned int t)

{

unsigned int i;

for(i=0;i<t;i++)

delay_us(1);

}

void SPI_Write_Data(unsigned int wr_data)

{

unsigned char i = 0;

for(i=0;i<16;i++)

{

SPI_RESET_CLK;		   	//CLK = 0

delay_us(100);

SPI_SET_CLK;		  	//CLK = 1

if(wr_data&0x0001)

SPI_SET_MOSI;	//MOSI = 1

else

SPI_RESET_MOSI;	 //MOSI = 0

wr_data >>= 1;

delay_us(100);

SPI_RESET_CLK;		   //CLK = 0

}

}

unsigned int SPI_Read_Data(void)

{

unsigned int rd_data = 0;

unsigned char i = 0;

SPI_RESET_CLK;			//CLK = 0

for(i=0;i<16;i++)

{

delay_us(100);

SPI_SET_CLK;		   //CLK = 1

if(SPI_SET_MISO)		//MISO = 1

rd_data	|=0x01;

else					//MISO = 0

rd_data	|=0x00;

if(i!=15)

{

rd_data = rd_data <<1;

}

delay_us(100);

SPI_RESET_CLK;			//CLK = 0

}

rd_data = rd_data & 0x3fff;

return rd_data;

}

void change_float_string(unsigned int ADC_tem,unsigned int mark_tem_unit)

{

long temp1 = 0;

if(0x2000 & ADC_tem)

{

if(mark_tem_unit)

{

temp1=(ADC_tem-16384)*100/32;

}

else

{

temp1=(ADC_tem-16384)*100/32;

temp1=temp1*9/5+3200;

}

a[5]=(uchar)(temp1%10+'0');

a[4]=(uchar)((temp1%100)/10+'0');

a[3]='.';

a[2]=(uchar)((temp1%1000)/100+'0');

a[1]=(uchar)((temp1%10000)/1000+'0');

a[0]=(uchar)('-');

}

else

{

if(mark_tem_unit)

{

temp1=(ADC_tem*100/32);

}

else

{

temp1=(ADC_tem*100/32);

temp1=temp1*9/5+3200;

}

a[5]=(uchar)(temp1%10+'0');

a[4]=(uchar)((temp1%100)/10+'0');

a[3]='.';

a[2]=(uchar)((temp1%1000)/100+'0');

a[1]=(uchar)((temp1%10000)/1000+'0');

a[0]=(uchar)((temp1%100000)/10000+'0');

}

}

void  number_to_string(uchar *str,unsigned int number)

{

str[2]=(number%10+'0');

str[1]=((number%100)/10+'0');

str[0]=((number%1000)/100+'0');

}

input_scan_speed.c

#include "main.h"

void input_scan_speed()

{

uchar data_speed[3]={0,0,0};

number_to_string(data_speed,scan_speed);

disp_chn(0,6,6,sign_D);

disp_chn(16,6,7,sign_D);

disp_chn(32,6,17,sign_D);

//	LED_RESET;

disp_chn(48,6,18,sign_D);

disp_word(64,6,':',sign_D);

disp_str(72,6,data_speed,sign_D);

disp_word(96,6,'s',sign_D);

disp_word(104,6,'/',sign_D);

disp_chn(112,6,19,sign_D);

return;

}

# Text boxes

ADUC7026

CSL

CLK

MISO

ADT7302

CS

SCLK

DOUT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

10

13

14

15

16

开始

温度采集，显示，存储

等待按键按下

中断处理

N

Y

进入中断

读取中断信息

进行相应处理

返回

ADUC7026

GND

LD/P2.3

CLK/P4.6

DAT/P4.7

IRQ/P0.4

VDD

1

2

3

4

5

6

温度A xxx

温度B xxx

温度C xxx

温度A

第ＸＸＸ个

ＸＸ摄氏度