硬件课程设计结题总结报告

课    题：基于MSP430F149和PT100的多路巡检温度测量与控制系统

班    级：电信系提高班

作    者：方洛阳（组长）  U200713876

黄鑫            U200713331

管通            U200713341

陈骋            U200713943

陈博侃          U200714083

指导老师：汪小燕

课设评价：

课设成绩：

# 1. 内容摘要及关键词

## 1.1 内容摘要

本系统是以TI公司生产的MSP430F149为核心控制单元，以PT100为模拟温度测量传感器，用电桥将产生的电压差送到同为TI公司生产的超低功耗模拟电压放大器INA122，并且用MSP430F149内置的12位的模数转换器将电压信号转化了数字信号，并且根据测得的电压差信号，算了当前的温度值，并送到LCD-YDX12864显示，且通过比较按键设置的阈值温度，伺机报警。外围的按键电路，LCD显示屏构成了人机交互的基本电路，本系统最大的特点是一个独立系统，且LCD作为单一的输出器件，集成显示了，当前温度，阈值温度，模式选择（单路，巡检），且曲线绘制等。

## 1.2 关键词

MSP430F149片机 PT100热敏电阻 温度采集 温度控制 LCD显示

# 2 硬件课程设计任务书

## 2.1 课程设计题目

基于MSP430F149和PT100的多路巡检温度测量与控制系统

## 2.2 课程设计目的

- 熟悉热敏电阻PT100的工作原理、基本特点以及阻值---温度特性

- 熟悉并掌握以MSP430F449为核心的LSD-TEST430F44X实验箱的电路图特点以及各个模块的功能特点

- 熟悉并掌握MSP430F149单片机最小系统的特点和编程控制方法和键盘、LCD显示，中断等的操作，掌握利用IAR Embedded Workbench for MSP430对可编程逻辑器件进行硬件下载的方法

- 掌握利用PT100桥式电路和INA122放大电路构成测温电路的设计步骤和组装、调试方法和技巧

- 学会用Prote99SE设计电路图，用Proteus仿真电路，并利用电路图设计印刷电路板，熟悉印刷电路板制版覆膜、曝光、显影、浊刻、退膜、打孔、焊接等的流程，并制作PCB板。

- 掌握可编程逻辑器件MSP430F149的基本原理及利用IAR Embedded Workbench for MSP430进行可编程逻辑器件设计的方法

- 掌握在IAR环境下用C语言进行单片机编程控制的方法，掌握各分模块程序编写、编译、调试、排错以及所有模块组合联调的基本方法

- 掌握软件程序和硬件PCB板进行系统联调的方法技巧

## 2.3 课程设计要求

设计并制作一个温度测量与巡检装置，可测量传感器感知的接触表面温度并进行诸如巡检等功能扩展。

### 2.3.1 基本要求部分

- 温度测量范围为0℃～45℃

- 具有温度数码显示功能，分辨率为0.1℃

- 具有输入控制功能，可由外界输入温度超限报警门限

- 具有温度超限报警功能，当温度超出指定温度，必须给出声或光提示信号

### 2.3.2 发挥部分

- 进行多路温度巡检，显示当前巡检传感器的温度测量值；可根据输入选择工作在巡检或指定传感器测量模式

- 进行温度的自动调节控制，可调节范围为5℃～35℃，最小设定分度为1℃温度控制范围可由外界输入，当温度达到某一设定值并稳定后，装置接触表面的温度波动范围控制在±5℃以内。要求温度调控达到稳定状态时，必须给出声或光提示信号。

- 能记录并实时显示温度调节过程的曲线, 显示的误差绝对值小于2℃。

- 其他（无线传输等）。

# 系统总体设计

## 系统设计内容

我们小组经过多次讨论研究，决定我们的系统应该有以下功能：

相比于开题报告，我们放弃了做温度控制的模块，另外正式决定不做无线传输模块。原因一是对这两个方向了解甚少，基础远远不够，超出了我们的能力范围，二是时间精力限制，调试基本模块和两个发挥模块花去了很多时间，没有多少空余时间来完成温度控制和无线传输部分的设计安装调试。

### 3.1.1 基本要求部分

(1) 温度测量范围为0℃～45℃

(2) 具有温度数码显示功能，分辨率为0.1℃

(3) 具有输入控制功能，可由外界输入温度超限报警门限

(4) 具有温度超限报警功能，当温度超出指定温度，必须给出声或光提示信号

### 3.1.2 发挥部分

- 进行多路温度巡检，显示当前巡检传感器的温度测量值；可根据输入选择工作在巡检或指定传感器测量模式

- 能记录并实时显示温度变化过程的曲线, 显示的误差绝对值小于2℃。

## 系统器件选择

### 3.2.1 PT100

在温度传感器件上有多种方案，我们最后选择了热敏电阻PT100。

方案一：采用DS18B20，它是美国DALLAS公司推出的单总线数字测温芯片。它具有独特的单总线接口方式，使用一个端口就能实现与单片机的双向通讯，可通过编程实现9-12位的温度转换精度设置，测温范围为-55---+125度。但是它的数据转换速度较慢，最高可达750ms。

方案二：采用铂热电阻PT100，其阻值会随着温度的上升成匀速增长，该热敏电阻响应速度快，灵敏度高，在给定的测温范围（0-45度）内线性度比较好，能满足精度要求，能够实时测量温度，可构成准确快响应的模拟控制系统。

综上，选择第二种方案。

### MSP430F149单片机

在单片机芯片的选择上，我们最后选择利用自己购买的一个MSP430F149最小系统芯片。

方案一：采用实验箱上的MSP430F449芯片。它需要的工作电压低，功耗低，带有12位A/D转换器，FLASH存储器多达60KB，RAM多达2KB。可通过编程方便地控制，而且实验箱内自带稳压电路。

方案二：自己单独购买一个MSP430F149芯片的最小系统。这样可以脱离实验箱，在设计PCB硬件板时可以把单片机加入其中，独立做出一个系统，对于硬件课设这个项目而言更加有意义。但是这样需要自己设计安装调试稳压电路和其他接口电路，实验箱上配套的附件如液晶、按键、LED等部分都难以利用，全部需要自己独立设计。

我们小组选择的是方案二，买了一个MSP430F149芯片的最小系统，然后为其设计了电源稳压电路，其他如测温电路、声光报警、按键、LCD等接口部分也相应设计，目的是做出一个只需要外部输入电源就可以独立工作的系统，完全脱离实验箱，做出自己的特色来。开始一切工作都很顺利，大部分硬件工作完成，PCB板也做好了，软件程序也编完，但在进行软硬件联调时发现最小系统工作不正常，调试了很长时间都无法排除错误。最后我们小组逐个管脚地测试该单片机最小系统，终于发现是管脚对应上出现了问题，纠正后最小系统可以正常工作了。

### INA122

放大器上我们选用的是申请到的TI公司的芯片INA122，

INA122是精密低噪声信号采集仪表放大器，内部采用2个运放设计，使之具有非常低的静态电流的优越性能，可用于便携式仪表和数据采集系统，INA122工作在很宽的单电源供电下（2.2V-36V），静态电流仅60微安，用一个外部电阻可设定从5-10000的任意增益值，激光校正保证了极低失调电压及漂移和优越的共模抑制。

选该芯片的理由：1、该器件输入管端电压极小，可达250毫伏，能很好地放大微弱的电压信号；2、极低失调电压及漂移和优越的共模抑制，保证系统的精度；3、电压放大电路简单，只需外接一个电阻。

### LM317和AMS1085CT-3.3

在两个稳压管的选择上，我们分别选用了LM317（提供5V稳压）和AMS1085（提供3.3V稳压）。

LM317是可调节3端正电压稳压器，是一种使用方便、应用广泛的集成稳压块，输出电压变化范围是1.25V-37V。当选择好两个电阻时便可输出稳定的5V电压。

AMS1085有多种固定电压版，其片上微调把基准电压调整到1%的误差以内，而且电流限制也得到了调整，以尽量减小因稳压器和电源电路超载而形成的压力。其工作电压可低至1V，十分广泛地用于多种稳压电路中。

我们初始的设想是用LM317提供5V稳压给MSP430F149最小系统和LCD液晶屏OCM12864-3，同时也给测温电路和INA122芯片提供工作电压。用AMS1085提供3.3V稳压给单片机和LCD。后来由于购买的LCD工作不正常，转而利用实验箱上的LCD，但实际上这部分稳压电路的作用还是很重要的。

### LCD ZJM12864BSBD

在LCD的选择上，有两种方案：

方案一：ZJM12864BSBD，这是实验箱内带的低功耗图形点阵液晶显示模块，可配合实验箱进行编程，操作方便，性能稳定。

方案二：OCM12864-3，这是金鹏电子有限公司生产的一种LCD显示模块，可显示各种字符及图形，可与CPU直接接口，具有8位标准数据总线、6条控制线及电源线，采用RSO108控制IC。

其实我们开始选择的是方案二，购买了一块OCM12864-3液晶，准备与最小系统单片机芯片一起做到PCB电路板上，构成一个独立的系统。但最后调试时发现OCM12864-3工作不正常，调试很久没有排除错误。我们只好转而利用实验箱自带的LCD ZJM12864BSBD。

## 系统框图与系统方案

### 3.3.1系统框图

在提交硬件课设开题报告时，我们曾附上过我们初步计划时的系统框图如下所示：

在实际进行课设过程中，我们对原方案进行了较大调整，首先确定不做无线模块，然后由于能力精力时间所限又放弃了温度控制模块。然后在做两路测温电路时，发现不需要用CD4051芯片也可以实现多路测温，所以去掉了冗余的多路模块。最后得到的系统实际框图如下所示：

### 系统方案

我们小组对于硬件课设温度巡检系统设计的方案是以做出一个完全脱离实验箱的独立系统板为目的的。为此我们单独购买了MSP430F149单片机最小系统和OCM12864-3液晶显示模块，硬件方面设计制作了电源稳压电路提供单片机和LCD的工作电压。在画PCB版图时将单片机最小系统和LCD置于PCB板中间，旁边是其他分模块电路，包括电源稳压电路，温度测量电路，声光报警电路，按键电路等。单片机和LCD互相之间的连接以及与其他模块的连接通过引出header用排阵和导线相连，只需要从外界通过变压器输入9V电压，整个系统板就可以工作。软件方面则单独编写了模数转换，按键输入，LCD显示，声光报警等模块的程序，在实验箱上联调成功。在PCB板制作好后，在PCB板的MSP430F149单片机上下载软件程序进行软硬件联调，结果在这里卡住了。首先是OCM12864-3液晶显示屏一直不能显示，而换上实验箱自带的ZJM12864BSBD液晶显示程序是没有错的。接着我们发现独立的MSP430F149单片机最小系统不能正常工作。这两个问题困扰了我们好几天，我们花了大量时间反复排错调试，最后终于排除了单片机最小系统的问题，故障出在管脚对应上。但OCM12864-3仍然没有调试出来，没有任何显示。此时时间已经不多。我们小组经过反复讨论研究，决定对开始的方案进行调整，退一步转而利用实验箱的液晶显示模块，保留PCB板上的测温电路、声光报警电路、稳压电路、按键电路和单片机最小系统。这样仍然可以保证我们做出的系统时完全独立于实验箱的。换句话说，我们只需要有一个系统板就可以实现所有要求功能。

经过上述改动后，我们整个系统的基本思想是：由电源稳压电路给MSP430F149最小系统和PT100测温电路提供输入电压，给放大电路INA122芯片提供工作电压；PT100桥式测温电路和INA122放大电路将温度信号转化为电压信号输入到PCB板上的MSP430F149单片机的接口中，通过PT100温度---阻值关系（主要是利用PT100在温度不高的情况下可以看作线性热敏电阻）和测温电路输入输出函数关系以及ADC程序将输入单片机的模拟电压信号转化为温度显示在实验箱自带的ZJM12864BSBD液晶上。通过其他程序控制两路测温电路的巡检，温度阈值设定以及温度变化曲线的绘制。按键程序负责控制用按键进行模式转换，阈值温度设定等操作。声光报警电路和相应程序负责在设定阈值温度超限后使电路板上的二极管发光，蜂鸣器鸣叫。

改动后的系统方案与我们最开始的预想有一点小差距，毕竟我们自购的液晶显示没有用上。但我们在遭遇挫折瓶颈后在短时间内迅速调整了系统方案，并很快的完成了所有软硬件调试以及系统联调。考虑到这点，我们已经很满意了。

# 系统详细设计

## 硬件电路设计部分

### 4.1.1电源稳压电路

设计电源稳压电路的初衷是为PCB板上的MSP430F149单片机最小系统和OCM12864-3液晶显示屏提供工作电压。由于需要5V和3.3V两个稳定输出电压，因此我们用了两个芯片LM317和AMS1085，设计稳压电路图如下所示。

理论上设计的输出稳压为VCC 5V和VDD 3.3V。

我们在正式制作PCB板前对此电路进行了测试，在面包板上插好电路后用示波器观察输出电压，测得的VCC输出为5.45V，VDD为3.32V，与理论值基本接近，说明此电源稳压电路工作正常，可以信赖。

### 4.1.2温度测量电路

由于我们采用的是用PT100热敏电阻作为检测温度的传感器，根据PT100在不同温度下阻值不同的特性将温度信号转化为电信号，这里我们主要考虑的是电压信号。利用一个典型的PT100桥式测温电路将温度信号转化为一个压差信号。由于PT100最大允许电流不超过5mA，所以这个压差信号很小，为了能让单片机A/D转换端口可以识别电信号，需要将这个很小的压差信号放大，为此我们在桥式电路后设计了一个利用INA122芯片的放大电路，将小压差信号放大，然后输入单片机A/D转换端口进行处理。

具体电路图如下所示：

电源稳压电路输出地电压VCC作为整个电路的输入信号，电路图最左边是由TL431构成的一个稳压电路，目的是为其后的桥式电路提供4.1V的基准电压。实际过程中是通过调节电位器RCC2做到的。4.1V的基准电压输入到两路测温桥式电路中。两个2000欧的定值电阻分别与PT100和100欧精密电阻（调节电位器得到）串联，彼此间成并联关系。PT100在0摄氏度下标准阻值为100欧，在4.1V串联回路中分压为195mV，与之并联的另一个4.1V串联回路中100欧精密电阻总是分得195mV电压，因此输入到INA122芯片中2脚（VIN-）的电压总是195mV。PT100高于0度时阻值逐渐增大，因此PT100分压将高于195mV，这个分压将输入INA122的3脚（VIN+）。根据INA122的输出电压公式：

这里我们选用的Rg为6.8k欧电阻，因此放大倍数G理论上为34.4。

如果定义R为PT100在某个温度下的阻值，则有：

因此可以得到输出电压与PT100阻值的关系为：

这样，通过输出电压Vo（单位为V），可以反推出PT100阻值R为：

求出PT100阻值后，根据其温度---阻值对应关系，即可得到PT100所处环境中当前温度。

我们在正式制作PCB板前对此电路进行了测试，在面包板上插好电路。稳压电源提供5V电压输入，调节电位器RCC2使稳压电路提供4.1V基准电压，同时调节电位器R14和R24使其分压达到195mV，这样就把它们调到了100欧的精密电阻。接着在不同温度下测出INA122输出，根据上面推出的公式得到PT100阻值，然后用温度计测得实际温度，查得该温度下PT100的理论阻值，将算出的测量值与理论值进行比较，发现在多组不同温度下二者总是相差3欧左右，这可能是电路中其它器件或PT100本身带来的误差，在软件编程中我们考虑到了这一固有误差，并对实际公式进行了修正。

### 4.1.3声光报警电路

设计声光报警电路是为了在测量温度超出设定温度阈值范围后给出声光报警信号。我们设计的声光报警电路如下所示：

电路原理很简单，当系统发现测定温度超出设定的温度阈值范围后，输出一个高电平，使发光二极管LED点亮，同时由三极管驱动的蜂鸣器鸣响。

我们在正式制作PCB板前对此电路进行了测试，在面包板上插好电路后，输入一个高电平电压，发现发光二极管和蜂鸣器均正常工作，说明此电路设计正确，实际可用。

### 4.1.4按键电路

设计按键电路的目的是可以在电路板上通过四个按键对系统部分功能进行控制，如通过按键设定阈值温度，转换LCD显示模式等。

具体设计的电路如下所示：

电路的工作原理是每当一个按键按下后，就会产生一个带有上升下降沿的脉冲电压信号，单片机通过检测此脉冲电压信号来在软件程序中进行相关操作。

我们在正式制作PCB板前对此电路进行了测试，在面包板上插好电路后，每当按下一个按键后，用示波器检测输出电压信号，都有一个明显的脉冲信号，说明此按键电路工作正常。

### 4.1.5液晶对比度调节电路

设计这个电路的目的是调节PCB板子上LCD显示模块的对比度，电路图如下所示：

实际操作中通过调节电位器RLCD来对应调节LCD的对比度。

## 硬件PCB板设计制作部分

### PCB板设计绘制

这一部分由我负责设计。按照我们的总体设计理念，我们希望脱离实验箱，只需要接一个电源就能够工作测温。因此，我们设计的PCB板必须要能够放下所有的器件。

在第13周购买器件以后，我测量了需要用到的器件的尺寸，根据先前确定的电路图，利用protel99SE，将每个器件的外形封装起来，元件库内没有的又自行创建了专门的封装库。

封装库如下：开关                电源接线柱

于是生成了需要器件（带连线）的网络表：

再加载到.pcb文件中时，得到如下器件图：

接下来就是摆放器件，在安排位置的同时，还要兼顾布线简洁，合理，不走或者少走飞线。另外，布局美观，看上去的视觉美感也是很重要的。自动布线需要将布线设置为单面板布线。经过了许多次排版与自动布线，最终得到了以下PCB版图：

版图长195mm，宽130mm，符合铜板的大小约束。图中左上角的20个排针代表LCD的针脚，中间偏上的正方形排针代表MSP430F149最小系统。按键位于左下角，两路测温电路位于中间偏下，右上角为声光报警电路，右下角为我们自己制作的5V，3.3V稳压电源。

考虑到MSP430F149的接线复杂，我们决定用从最小系统各个引脚引出的排针与LCD，按键，测温点路，电源相连，这样省去了麻烦的自动布线，还使系统比较灵活，便于临时更改。

值得注意的是，电路图中，地线，电源线（VCC,VDD）都是经过加宽的，因此解决了地线或者电源线供电电流过大导致的不良后果。

### PCB板实际制作

PCB板制作流程如下：

在实际的制作过程中，我们没有选择在板子上涂上绿油，因此制作步骤相对简单，但最大的问题出在显影部分。在显影过程中很容易将本应该留在铜板上的感光膜刷掉，为此我们十分小心的制版，但仍然浪费了一块板子。

经过小组五人接近一个星期的努力，PCB板制作完成。

## 硬件焊接部分

总体来说焊这块板子还是有一定难度的。主要是因为制作出来的电路板焊盘大部分都比较小而且比较密，再加上板子上面没有用松香处理过，所以焊锡很不容易附着在铜焊盘的表面。，

相比较而言，在最小系统和液晶显示器上面焊排针更加困难些，因为焊盘之间的距离非常小，所以很容易就会使两个排针之间短路。最小系统上面需要焊接两个贴片电容的做法是现在焊盘上涂一层焊锡，然后用镊子把贴片电容送到焊盘上，同时用电烙铁把焊盘上的焊锡融化，这样冷却后贴片电容就固定住了，然后再上一层焊锡加固，贴焊就完成了。焊接时由于直接把液晶显示器焊接到电路板上。后来更换的时候，费了很大的力气才把显示器拆了下来，还弄断了几条电路板上的铜导线，导致不得不用焊锡补上。其实，如果一开始先把芯片的通用插座焊到板子上的话，就可以省去很多麻烦了。

## 4.4软件设计部分

### ADC

由于430内置了adc12和硬件乘法器和比较器，才能称为msp（mix signal processor）。 MSP430单片机 的ADC12模块是一个12位精度的A/D转换模块,他具有高速度,通用性等特点。

从以下ADC12结构图中可以看出，ADC12模块中是由以下部分组成：输入的16路模拟开关，ADC内部电压参考源，ADC12内核，ADC时钟源 部分，采集与保持/触发源部分，ADC数据输出部分，ADC控制寄存器等组成。

输入的16路模拟开关

16路模拟开关分别是由IC外部的8路模拟信号输入和内部4路参考电源输入及1路内部温度传感器源及××CC-××SS/2电压源输入。外部8路从A0-A7输入，主要是外部测量时的模拟变量信号。内部4路分别是Veref+

ADC内部参考电源的输出正端，Vref-/Veref-

ADC内部参考电源负端(内部/外部)。1路××CC-××SS/2电压源和1路内部温度传感器源。片内温度传感器可以用于测量芯片上的温度，可以在设计时做一些有用的控制；在实际应用时用得较多。而其他电源参考源输入可以用作ADC12的校验之用，在设计时可作自身校准。

ADC内部电压参考源

ADC电压参考源是用于给ADC12内核作为一个基准信号之用的，这是ADC必不可少的一部分。在ADC12模块中基准电压源可以通过软件来设置6种不同的组合。××CC(Vr+)，Vref+,Veref+,××SS(Vr-),Vref-/Veref-。

ADC12内核

ADC12的模块内核是共用的，通过前端的模拟开关来分别来完成采集输入。ADC12是一个精度为12位的ADC内核，1位非线性微分误差，1位非线性积分误差。内核在转换时会参用到两个参考基准电压，一个是参考相对的最大输入最大值，当模拟开关输出的模拟变量大于或等于最大值时ADC内核的输出数字量为满量程，也就是0xfff；另一个则是最小值，当模拟开关输出的模拟变量大小或等于最大值时ADC内核的输出数字量为最低量程，也就是0x00。而这两个参考电压是可以通过软件来编程设置的。

ADC时钟源部分

ADC12的时钟源分有ADC12OSC，ACLK，MCLK，SMCLK。通过编程可以选择其中之一时钟源，同时还可以适当的分频。

采集与保持,触发源部分

ADC12模块中有着较好的采集与保持电路，采用不的设置有着灵活的应用。

ADC数据输出部分

ADC内核在每次完成转换时都会将相应通道上的输出结果存贮到相应用通道缓冲区 单元中，共有16个通道缓冲单元。同时16个通道的缓冲单元有着相对应的控制寄存器，以实现更灵活的控制。

ADC控制寄存器

ADC12CTL0 转换控制寄存器0

ADC12CTL1 转换控制寄存器1

ADC12IE 中断使能寄存器

ADC12IFG 中断标志寄存器

ADC12IV 中断向量 寄存器

ADC12MEM0-15 存储控制寄存器0-15

ADC12MCTL0-15 存储控制寄存器0-15

根据以上msp430的模数转换器的特点，由于温度在一般情况下变化得比较慢，而msp430的adc转化速度已经可以满足本系统的要求了。 我们的模数只要是对温度传感器所传来的信号进行模数转化，我们又有两路的信号。 我们决定采用序列多通道的转换方法，且用msp430f149内置的定时器A进行触发adc12转换，以下是adc12及timerA初始化的代码：

void adc12_init()

{

P6SEL |=0X03;  //选择IOport6的P6.0与P6.1作为adc12的输入端

P6DIR = 0XFC; // 设置P6.0与P6.1为输入

ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_1+REF2_5V+REFON;

//将adc12内核打开+采样保持系数为（2）+选择内部参考电压+打开内部参考电压发生//器

ADC12CTL1 = SHP+CONSEQ_3+SHS_1;

//采样触发源赖之采样定时器，由采样输入信号（ADC12CLK）的上升沿触发采样定时//器+多通道序列多次采样+采样触发源为TIMERA的输出但愿out1输出的信号

ADC12MCTL0 = INCH_0 + SREF_1;

//选择AD通道0+正参考电压=Vref+，负参考电压=AVss

ADC12MCTL1 = INCH_1 + SREF_1 + EOS;

//选择AD通道1+正参考电压=Vref+，负参考电压=AVss+序列结束标志

ADC12IE = BIT1;

//在通道1开中断标志位

……}

Adc12在整个系统扮演了最重要的角色，是我们的温度测量的最基本的资源。其的工作是在定时器A的触发下，adc12进行两路的顺序转换，当adc转换节结束时，其触发adc12的中断， 由中断响应中断服务程序进行赋值，且转换为我们所需要的温度。以下是adc12的中断服务响应程序：

#pragma vector = ADC_VECTOR

__interrupt void adc12process()

{

_DINT();

//关系统中断，保持系统处理adc的连贯性，且照顾到系统的堆栈不是很大，无法进行多次

//中断嵌套

uint temp0 = ADC12MEM0;

uint temp1 = ADC12MEM1;

//取值与此同时清除ADC12IFG对应的位

resultOfChannel_0[index] = adc2temp(temp0);

resultOfChannel_1[index] = adc2temp(temp1);

//进行温度转化运算且加入数列

index++;

if(index == NUM_OF_ROUND)

{

index =0;

}

_EINT();//开中断

}

### 按键

我们组对按键输入是用中断的方式处理的，这种方式可以避免对端口的不停地扫描，我们觉得用中断的方式对系统资源的利用率更高，因此决定采用中断的方式处理按键输入。MSP430的P1口用中断功能，我们把P1.0~P1.3作为系统的输入。端口初始化时把P1.0~P1.3作为输入，P1.4~P1.7作为输出。同时把中断寄存器清零，然后打开相应管脚的中断功能，并设置对应的管脚由高到低电平跳变使相应的标志位置位。管脚初始化完成后，就可以对相应的输入处理，我们设置了一系列外部变量来作为模式选择的标志位，因此，每次按键后产生一个中断，中断处理函数对相应的变量进行操作，就可以完成模式选择、报警阈值设置等操作。

具体相关程序代码如下所示：

void port1_init()

{

P1OUT = 0x00;  //输出低电平

P1DIR = 0XFF;

P1DIR = P1DIR & ~BIT0 & ~BIT1 & ~BIT2 &~BIT3;

P1IE = 0;

P1IES = 0;

P1IFG = 0;         //中断寄存器清零

P1IE |= BIT0;

P1IES |= BIT0;

P1IE |= BIT1;

P1IES |= BIT1;

P1IE |= BIT2;

P1IES |= BIT2;

P1IE |= BIT3;

P1IES |= BIT3;

}

#pragma vector = PORT1_VECTOR

__interrupt void keyprocessing()

{

if(P1IFG&BIT1)

{

P1IFG &= ~BIT1;

modepress = (modepress+1)%3;

}

if(P1IFG&BIT2)

{

P1IFG &= ~BIT2;

switch (modepress)

{

case 0: threshold=(threshold+1)%100; break;

case 1: mode=(mode+1)%2; break;

case 2: track=(track+1)%2;break;

default: break;

}

}

if(P1IFG&BIT3)

{

P1IFG &= ~BIT3;

switch (modepress)

{

case 0: threshold=(--threshold)<0?100:threshold; break;

case 1: mode=(--mode)<0?1:mode; break;

case 2: track=(--track)<0?1:track; break;

default: break;

}

}

if(P1IFG&BIT0)

{

P1IFG &= ~BIT0;

updateFlag(0xAA);

}

}

### 声光报警

报警程序的原理比较简单，只要传感器经A/D转换后输入的温度比设置的阈值大时，就通过P1.5和P1.6输出脉冲，驱动蜂鸣器和发光二极管，实现声光报警。

具体程序代码如下所示：

#pragma vector = TIMERB0_VECTOR

__interrupt void timeBprocess0()

{

float currentTemp1 =  resultOfChannel_0[index];

float currentTemp2 =  resultOfChannel_1[index];

if (currentTemp1>=threshold||currentTemp2>=threshold)

{

P1OUT |= BIT5;  //输出

P1OUT |= BIT6;

}

else

{

P1OUT &= ~BIT5;  //输出

P1OUT &= ~BIT6;

}

}

### LCD显示

由于我们小组是想制作一个独立于试验箱外的系统，因此显示这一块就要求能够显示图像和曲线。同时，作为人机的接口之一，显示部分和按键部分应该能够共同完成相关的控制操作。因此此次试验中我们选用了12864系列的LCD点阵显示屏，只要能够正确的编写程序，就能够得到我们想要的图像。

基本来说，我们的LCD要能够显示当前温度，阈值温度，运行模式，第几路和温度曲线，同时，我们也能够在要调整的一项面前进行相应的标示。同时考虑到整机运行的时序和中断。我们决定将显示完全独立化，模块化，即只要给相应的数值，就能够正确的显示它，而不管外界的按键和温度采集，什么时候送什么数据参数过来则是由主程序来控制。根据这个思想，我们将显示函数抽象成以下所示供主函数调用：

void display(float tem[],int thr,int modepress,int mode,int track,uchar bmp[])

其中5个参数分别表示温度数组，阈值温度，模式键按了多少下，什么模式，哪一路和图像矩阵，我就是根据这5个参数来在原始的图像上面进行修改进而显示输出。因此关于显示功能的系统框图为：

具体函数介绍：

1.start 函数：

void delay(uint m)       //延迟函数

void SdData(uchar ddata)                //送数据的函数

void SdCmd(uchar command)            //送命令的函数

void Init()                            //液晶的初始化如开显示

void InitPort()                         //端口的输出输入定义

void CleanScreen()}                    //清屏

void ShowPics(uchar *bmp)              //显示图像

void start(){ WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;   //关看门狗

InitPort();

Init();

CleanScreen();

}

这是由主函数调用的初始液晶屏函数，进行必要的初始化工作，一般只运行一次。

2.display函数：

uchar bmp[] = {……..}      //初始化的图像

void display(float tem[],int thr,int modepress,int mode,int track,uchar bmp[])

{

extern void ledcon(float tem[],int thr,int modepress,int mode,int track,uchar bmp[]);

extern void ShowPics(uchar bmp[]);

extern void delay(uint m);

ledcon(tem,thr,modepress,mode,track,bmp);    //这里调用的图像生成函数

ShowPics(bmp);                             //调用显示函数，在start函数里有定义

delay(500);                               //延时

}

这是由主函数调用的显示函数，根据主函数传出的5个参数来显示图像，会在主程序的运行之中不停的被调用。这里面还用了一个生成图像的子函数，下面将介绍

3.void ledcon()函数：

void ledcon(float tem[],int thr,int modepress,int mode,int track,uchar bmp[])

{

int judge(float tem[]);            //判断是否reset，根据温度数组是否为全-1

void readnum(float x, int num[]);   //将小数每位依次读出

void numtoled(int x, int y, uchar bmp[]);   //传入位置，数值和数组来改变8*4的数字点阵

void axistoled(float tem[],uchar bmp[]);    //根据温度数组显示曲线

void clearpoint(uchar bmp[]);            //清空曲线上的点

void clearicon(uchar bmp[]);            //清光标

int reset;

reset = judge(tem);  //判断

if(reset==1){

显示初始图像；

}

else

{

readnum(tem[0],num1);

numtoled(17,num1[0],bmp);  numtoled(22,num1[1],bmp);  numtoled(30,num1[2],bmp)    //写当前温度

readnum((float)thr, num2);

numtoled(97,num1[0],bmp);  numtoled(102,num1[0],bmp);    //把thr写上去

switch(mode)

{case 1:;break;    case 2:break;}       //写模式

clearicon(bmp)

switch(modepress)

{case 0:break;  case 1:break;  case 2:break;   case 3:b reak;}     //写提示光标

numtoled(230,track,bmp);  //把路数写上去

clearpoint(bmp);

axistoled(tem, bmp);       //生成当前温度和图

}

}

这个函数即是显示的核心函数，其中将几个位置的图像变化分别用不同的函数来生成。

整个函数的过程中只生成了一个1024长度的初始图像数组，每次都在上面改就是为了节省ram空间，也是为了是程序简单化，易于管理，修改，调用。

以上是软件部分，要使LCD能够正常工作，管脚的正确连接也是必不可少的：

### 4.4.5定时器A/B

定时器A/B大致可分为四个功能模块：计数器、比较/捕获寄存器，其中定时器A有三个比较/捕获寄存器，而定时器B有七个比较/捕获寄存器。计数器是主体它是一个开启和关闭的定时器，如果开启它就是一直在循环计数，只会有一个溢出中断，也就是当计数由0xffff到0时会产生一个中断。那怎么实现定时功能呢？这就要靠三个比较/捕获寄存器了以后用CCRx表示。CCR0比较特殊，通过他可以改变计数器的最大计数值，也就是当计数器计数到CCR0的值时自动会将计数器清零。但这需要设置相应的工作模式，模式列表如下：

0——停止模式，用于定时器的暂停

1——增计数模式，计数器计数到CCR0，再清零计数

2——连续计数模式，计数器增计数到0xffff，再清零计数

3——增/减计数模式，增计数到CCR0，再减计数到0

当计数器计数到CCR0时，CCR0单元会产生一个中断。同样当计数器计数到CCR1和CCR2时，两个单元也都会个产生一个中断。这样我们可以通过定时器A得到三个定时时间了，或定时器B得到七个定时时间。

看程序中的定时器初始化模块。CCTLx是相应比较/捕获寄存器的控制寄存器。它可对比较/捕获寄存器进行设置，在这里只用到比较功能，也就是当计数到CCRx时产生中断，由于CCTLx默认的是比较功能，所以一般也就只用到CCIE这个控制字，就是开启相应比较器的中断。CCRx就是相应比较器的值。TACTL是计数器的控制寄存器，TASSEL_x是时钟源的选择。

0——TACLK，使用外部引脚信号作为输入

1——ACLK，辅助时钟

2——MCLK，系统主时钟

3——INCLK，外部输入时钟

我暂时之用到ACLK，32.768KHZ。MC_x是工作模式列表为上边的工作模式列表。对TACTL进行模式设置的同时也开启了定时器，要停止只需把MC_0赋值给TACTL就可以。所以这个计数器工作在增计数模式时钟源为ACLK。

在我们的程序中，定时器A有三个作用，为adc转换提供触发信号，为adc初始化提供延时， 在巡检模式下，定时变换巡检的不同路。其中为adc转换提供触发信号不是中断，而是依靠定时器A的ccr1的输出（outmode3）来进行触发，是通过msp430内部的电路连接，而为adc初始化提供延时，定时变换巡检的不同路是用两个中断来进行，其中ccr0是先开始为adc初始化提供延时，用lock这个信号进行锁定，只有当lock=0时，才能为adc初始化提供延时，且这个中断只进行一次，而只有当lock=1时，才能用于定时变换巡检的不同路来。计数模式为连续增模式。

void adc12_init()

{

TACCR0 = 1500;//定时为初始化做延迟

TACCTL0 |= CCIE;

TACTL = TASSEL_1|MC_1;

lock = 0;

_BIS_SR(LPM3_bits+GIE);//进入低功耗状态，等待中断唤醒。

lock =1;

TACCR0 = 49152;

TACCR1 = 47000;

TACCTL1 = OUTMOD_3;

TACTL = TACLR|MC_1|TASSEL_1;

}

#pragma vector=TIMERA0_VECTOR

__interrupt void ta0_isr()

{

if(lock==0)

{

TACTL = 0;

LPM3_EXIT;

}

else

{

TACCR1 += 49152;

lastshow = lastshow==0?1:0;

}

}

而定时器B是用来定时检测当前温度是否已经超过阈值温度，其中是用ccr0来进行中断判断，计数模式为增模式。

void timeB_init()

{

TBCTL = MC_2+TBSSEL_1+ID_1;

TBCCTL0 = CCIE;

TBCCR0 = 8192;

//TBCCR1 = 32768;

}

#pragma vector = TIMERB0_VECTOR

__interrupt void timeBprocess0()

{

… //报警代码

}

# 附件

## 5.1完整电路图

## 5.2完整PCB版图

## 5.3  元件清单

| Part Type | Designator | Footprint |
| --- | --- | --- |
| 2k | RK1 | AXIAL0.3 |
| 2k | RK2 | AXIAL0.3 |
| 2k | R11 | AXIAL0.3 |
| 2k | R22 | AXIAL0.3 |
| 2k | R21 | AXIAL0.3 |
| 2k | RK3 | AXIAL0.3 |
| 2k | R12 | AXIAL0.3 |
| 2k | RLED | AXIAL0.3 |
| 2k | RK4 | AXIAL0.3 |
| 3.3V | JP2 | SIP2 |
| 3.3k | RB1 | AXIAL0.3 |
| 5.1k | RB2 | AXIAL0.3 |
| 5V | JP1 | SIP2 |
| 5k | RLCD | VR5 |
| 5k | RCC2 | VR5 |
| 6.8k | RG1 | AXIAL0.3 |
| 6.8k | RG2 | AXIAL0.3 |
| 10u | CP6 | RB.2/.4 |
| 10u | CP5 | RB.2/.4 |
| 100 | RCC1 | AXIAL0.3 |
| 100u | CP3 | RB.2/.4 |
| 104 | C2 | RAD0.2 |
| 104 | C1 | RAD0.2 |
| 104 | CP2 | RAD0.2 |
| 224 | CP4 | RAD0.2 |
| 240 | RP1 | AXIAL0.3 |
| 470u | CP1 | RB.3/.6 |
| 500 | R14 | VR5 |
| 500 | R24 | VR5 |
| 750 | RP2 | AXIAL0.3 |
| AMS1085 | U4 | TO-220 |
| BRIDGE1 | D1 | D-38 |
| BUZZER | B1 | RB.4/.8 |
| GND | JP3 | SIP2 |
| HEADER 2 | JP4 | SIP2 |
| HEADER 2 | JP5 | SIP2 |
| HEADER 4 | JP6 | SIP4 |
| HEADER 20 | JP7 | SIP20 |
| HEADER 20 | JP8 | SIP20 |
| INA122 | U1 | DIP8 |
| INA122 | U2 | DIP8 |
| LED | D3 | RAD0.2 |
| LM317 | U3 | TO-220 |
| NPN | Q1 | TO-126 |
| PHONEJACK STEREO | J1 | SRC1 |
| SW-PB | S4 | KEY1 |
| SW-PB | S2 | KEY1 |
| SW-PB | S3 | KEY1 |
| SW-PB | S1 | KEY1 |
| TL431 | D2 | TO-126 |
| pt100 | R23 | AXIAL0.3 |
| pt100 | R13 | AXIAL0.3 |

## 5.4  系统照片

# 6. 参考文献

【1】利达尔公司  《MSP430学习板实验指导书》

【2】陈孟荣，郑高，李黎. 《温度自动控制系统》 TI杯08

【3】陈哲，朱琳琳，陈鸿吉. 《温度自动控制系统》 TI杯09

【4】王超，魏军，王玉. 《多路温度巡检仪》

【5】王晓银，王彦瑜，蒋锋. 《基于MSP430F149单片机的温度检测系统的设计》

【6】陆剑. 《基于MSP430的温度检测仪设计》 江苏技术师范学院

【7】沈建华，杨艳琴，瞿骁曙，《MSP430系列16位超低功耗单片机实践与系统设计》，

北京：清华大学出版社，2005

【8】秦龙，《MSP430单片机C 语言应用程序设计实例精讲》，电子工业出版社，2006

【9】微控网，《MSP430F常用模块应用原理》 2009-4-16

# Text boxes

液晶的相关初始化

void start()

根据参数生成对应的图像

void ledcon(…,,,,…)

显示

Showpics()